KOSZTORYS  OFERTOWY

dla zadania pn. INSTALACJA SOLARNA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solary Chełm - 6 szt. |  |  |  |  |
| 1 | 09331100-9 | CPV-09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła |  |  |
| 1 | Analiza Indy- | Zestaw 6 kolektorów słonecznych płaskich o parametrach: c0 = 0,75; a1 = 4, | kpl. |  |  |  |
| d.1 | widualna | 47 W/(m2K); a2 = 0,022 W/(m2K2), pow., F=13,97 m2, z aktywnym systemem |  |  |  |  |
|  | analiza indy- | zabezpieczającym przed przegrzaniem wraz z wyposażeniem, osprzętem oraz konstrukcją wsporczą |  |  |  |  |
|  | widualna |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |  |
| 2 | KNR INSTAL | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji solarnej o poj.całk. 18 dm3, 10 bar | szt. |  |  |  |
| d.1 | 0311-01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 7-07 0102-01 analogia | Zespół pompowo-sterowniczy wyposażony w sterownik, pompę obiegową, zawór odcinający, zawór zwrotny, przepływomierz z regulatorem przepływu, manometr, czujnik temperatury powrotu, odpowietrznik ręczny z wężykiem, zawory napełniająco - spustowe: górny i dolny, zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar, separator powietrza, termoizolacyjna obudowa przygotowana do bezpośredniego montażu na ścianie | kpl. |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |  |
| 4 | KNR 2-15 | Zawór odcinający DN25, PN 10, T = 130 oC | szt. |  |  |  |
| d.1 | 0408-03 | 2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 5 | KNP 05 | Napełnianie instalacji glikolem | m |  |  |  |
| d.1 | 1237-02.01 | 25 | m | 25.000 |  |  |
| 6 |  | Płyn solarny miesznka wody i glikolu poj. 20 litrów | szt |  |  |  |
| d.1 | analiza indy- |  |  |  |  |  |
|  | widualna | 2 | szt | 2.0 |  |  |
| 7 | KNNR 4 | Płukanie instalacji solarnej | m |  |  |  |
| d.1 | 0128-02 | Krotność = 3 |  |  |  |  |
|  |  | 25 | m | 25.0 |  |  |
| 8 | KNR 2-15 | Próba szczelności instalacji solarnej | m |  |  |  |
| d.1 | 0110-01 |  |  |  |  |  |
|  | analogia | 25 | m | 25.0 |  |  |
| 9 | KNR 2-15 | Przewód solarny o średnicy DN20 w izolacji kauczukowej gr. 13 mm zabez- | m |  |  |  |
| d.1 | 0403-03 | pieczony w powłoce z EPDM |  |  |  |  |
|  | analogia | 25 | m | 25.000 |  |  |
| 10 | KNR 2-15 | Stojący pojemnościowy podgrzewacz wody z powłoką emaliowaną dwuwężownicowy. | szt. |  |  |  |
| d.1 | 0507-01 |  |  |  |  |  |
|  | analogia | Wyposażenie: anoda, termometr, regulowane nogi, otwór rewizyjny |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność V = 474 l |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia grzewcza, F = 1,3 / 1,9 m2 (górna/dolna) |  |  |  |  |
|  |  | Dop. ciśnienie pracy: woda grzewcza:16 bar, woda użytkowa: 10 bar |  |  |  |  |
|  |  | Dop. temp. pracy: woda grzewcza: 110 st. C, woda użytkowa: 95 st. C |  |  |  |  |
|  |  | Izolacja |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 11 | KNR INSTAL | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji solarnej o poj.całk. 18 dm3, 10 bar | szt. |  |  |  |
| d.1 | 0311-01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 12 | KNR 2-15 | Membranowe zawory bezpieczeństwa do ciepłej wody o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  |
| d.1 | 0113-01 | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 13 | KNR 2-15 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o | m |  |  |  |
| d.1 | 0104-04 | połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |  |
|  |  | 18 | m | 18.000 |  |  |
| 2 | 45262700-8 | CPV-45262700-8 Przebudowa budynków - Prace towarzyszące, ogólnobudowlane |  |  |
| 14 | KNR 7-28 | Przebicie otworów w stropach ceglanych o grubości do 1/2 ceg. dla przewo- | otw. |  |  |  |
| d.2 | 0207-01 | dów instalacyjnych o śr. do 50 mm wraz z wypełnieniem elastycznym (pianka |  |  |  |  |
|  |  | poliuretanowa) |  |  |  |  |
|  |  | 4 | otw. | 4.000 |  |  |
| 15 | KNR 7-28 | Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu | otw. |  |  |  |
| d.2 | 0208-01 | drewniana wraz z naprawą konstrukcji |  | 1.000 |  |  |
| 16 | KNR 0-14 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach | m2 |  |  |  |
| d.2 | 2011-02 | metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | m2 | 2.000 |  |  |
| 17 | KNNR 2 | Malowanie farbą klejową podłoży gipsowych na ścianach | m2 |  |  |  |
| d.2 | 1402-02 | Krotność = 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | m2 | 2.000 |  |  |
| Razem |  |

Podatek VAT w wysokości:……………………………………

Cena brutto:………………………………………………………

__________________________________

pieczęć i podpis Wykonawcy

……………………………………., dnia ……………….